Приложение 1

к решению совета депутатов
муниципального образования

Отрадненское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от «02» апреля 2014 года

№ 20_

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ОТРАДНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

- Общие положения

Соблюдение принципов законодательства о градостроительной деятельности является основой территориального планирования муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Отрадненское городское поселение).

Генеральный план является документом территориального планирования Отрадненского городского поселения. Территориальное планирование направлено на  обеспечение безопасных и благоприятных  условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных и территориальных ресурсов, сохранение историко-культурного наследия и особенностей в интересах настоящего и будущего поколений.

В положениях о территориальном планировании и соответствующих схемах, учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

Мероприятия территориального планирования осуществляются в границах Отрадненское городское поселение, установленных областным законом от 29.11.2004 N 100-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Осуществление этих мероприятий относятся к полномочиям органов местного самоуправления поселения.

В составе мероприятий по территориальному планированию выделена последовательность их выполнения:

- первоочередные мероприятия – 2020 год;

- расчетный срок – 2030 год.

В составе положений о территориальном планировании содержатся сведения о земельных участках, представленных для размещения или на которых размещены объекты капитального строительства  федерального, регионального значения или местного значения, а также границы зон их планируемого размещения.

## Цели и задачи территориального планирования

### Цели территориального планирования

Цели развития Отрадненского городского поселения определены в соответствии с основными положениями «Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области на период  до 2030 года».

## Направление и приоритеты территориального планирования Отрадненского городского поселения установлены в соответствии с основными положениями «Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Отрадненское городское поселение» до 2030 года».

## Целями территориального планирования Отрадненского городского поселения являются:

- повышение уровня и улучшение качества жизни населения Отрадненского городского поселения на основе устойчивого социально-экономического развития поселения;

- создание градостроительными средствами условий и действенного инструмента для осуществления органами местного самоуправления Отрадненского городского поселения полномочий, относящихся к вопросам местного значения поселения.

### Задачи территориального планирования

## Развитие пространственно-планировочной структуры

## Формирование системы пространственных взаимосвязей, планировочная организация территории с учетом планируемого развития планировочного каркаса прилегающих территорий.

## Создание структуры местных автомобильных дорог, увязанной с системой рельсового и водного транспорта на территории Отрадненского городского поселения с транспортной структурой Кировского муниципального района Ленинградской области.

## Установление границ населенного пункта: г. Отрадное, входящего в состав Отрадненского городского поселения.

## Установление границ планировочных районов с описанием их границ и выделением в них элементов планировочной структуры.

## Определение состава функциональных зон (по видам), параметров планируемого развития функциональных зон.

## Установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

## Установление соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам) в соответствии с показателями, принятыми в «Концепции социально-экономического развития муниципального образования  «Отрадненское городское поселение» муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года».

## Градостроительное освоение новых, ранее не застроенных территорий, с использованием части земель лесного фонда, включаемых в категорию земель населенного пункта, земель транспорта и промышленности.

## Создание условий для развития малого предпринимательства и инфраструктуры обслуживания.

## Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующих экономическим, социальным, экологическим и градостроительным условиям развития соответствующих территорий.

## Достижение обеспеченности жителей жилищным фондом из расчета 40 м2 общей площади на одного человека на 2030 год.

## Обеспечение населения учреждениями социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.) уровня, соответствующего нормативам Российской Федерации и Ленинградской области.

## Сохранение историко-культурного наследия и рациональное использование природного потенциала.

## Сохранение объектов культурного наследия.

## Создание системы рекреационных зон с активным использованием водных объектов, природного и искусственного ландшафта.

## Увеличение туристической привлекательности объектов историко-культурного наследия.

## Обеспечение благоприятных экологических условий для жизнедеятельности населения.

## Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## Развитие систем инженерного и транспортного обеспечения.

## Учет интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Отрадненского городского поселения.

## Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

## 1. Установление границ населенного пункта - г. Отрадное, входящего в состав Отрадненского городского поселения.

### 2. Определение границ планировочных районов и выделение в них элементов планировочной структуры: планировочный район; планировочный микрорайон; планировочный квартал.

Установление цифрового обозначения планировочного образования в виде числового ряда из кодов планировочных элементов:

01 – код планировочного района (от 01 до 10);

01 – код планировочного микрорайона (от 01 до 15 и более);

01 – код планировочного квартала (от 01 до 15 и более).

Формирование планировочной структуры выполняется по красным линиям, границам земельных участков, улиц, линиям магистралей и иным границам. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного образования уточняются.

### Развитие функциональных зон и изменение функционального использования территорий.

### Установление границ функциональных зон с параметрами их планируемого развития (по видам).

## Жилые зоны

Ж1 – зона дачного строительства, формируемая на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта

Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 ;

Ж3 – зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей

от 4 до 8.

## Общественно-деловые зоны

Д1 – зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

Д2 – зона застройки объектами социально-культурного назначения.

Производственные зоны

ПД1 – зона размещения объектов производственного (V класса, СЗЗ которых включена в границы функциональной зоны), общественно- делового назначения, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры;

П1 – зона объектов производственного (IV-V классов), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры;

П2 – зона объектов производственного (III - IV классов), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры.

Зоны сельскохозяйственного использования

С1 – зона ведения сельского хозяйства и размещения объектов сельскохозяйственного производства;

С2 – ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

.

## Зоны рекреационного назначения

Р1 – зона зеленых насаждений общего пользования;

Р2 – зона спортивных сооружений

Р3 – зона размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта.

Р4 – зона лесохозяйственной деятельности

.

Зоны транспортной и инженерной инфраструктуры

У1 – зона основных объектов улично-дорожной сети;

У2 – зона внешних магистральных автомобильных дорог регионального, федерального и местного значения;

И1 – зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов;

И2 – зона размещения сооружений и коммуникаций  железнодорожного транспорта

.

## Зоны специального назначения

К1 – зона кладбищ;

ЗН – зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции.

Устанавливаемые границы функциональных зон отображены на Схеме границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон.

## Установить соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон) в гектарах (га) и процентах от площади муниципального образования, равной 100 %:

- жилые зоны – 787,9 га (10,2 %);

- общественно-деловые зоны – 146,2 га (1,9 %);

- производственные зоны – 304,7 га (3,9 %);

- зоны сельскохозяйственного использования – 104,4 га (1,3 %);

- зоны транспортной и инженерной инфраструктуры – 287,9 га (3,7 %);

- рекреационные зоны – 5829,3 га (75,0 %);

- зоны специального назначения – 98,4 га (1,3 %);

- зоны водных объектов – 212,7 га (2,7 %).

## Градостроительное освоение новых, ранее не застроенных территорий.

Таблица 1

Площадь земельных участков земель различных категорий, включаемых в земли населенных пунктов

| Земли различных категорий | Площади земель, включаемые в земли других категорий, га | площади земель различных категорий, планируемые к переводу в земли иных категорий, га |
| --- | --- | --- |
|  | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
| Населенных пунктов | 34,3 | 34,3 |

## Создание условий для развития малого предпринимательства и сферы обслуживания

## Формирование общественно-деловых зон для размещения объектов торговли, досуга, общественного питания и малого бизнеса в центральной части г. Отрадное и на вновь осваиваемых территориях площадью  на 2020 год - 86,8 га.

## Формирование системы рекреационных зон для размещения объектов туризма, физической культуры, спорта, отдыха   площадью на 2030 год - 190,3 га .

## Развитие жилищного фонда из расчета 40 м2 общей площади на одного человека к 2030 году

## Комплексная реконструкция неэффективно используемых территорий, территорий занятых ветхими зданиями и сооружениями с повышением плотности застройки в среднем на 3-4 % с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства к 2020 году

    - Подготовка документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и включения в федеральные целевые программы по расселению ветхого фонда в городе Отрадное для кварталов: 06-03-02, 06-03-03, 06-03-05, 06-04-01, 06-04-03, 06-04-05 в целях проведения их комплексной реконструкции с размещением жилых домов средней этажности и объектов обслуживания, площадью – 734,4 тыс. м2 жилья.

## Подготовка документации по планировке территории, а также, документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства на первоочередной период и на расчетный срок.

## Таблица 4

## Параметры жилой застройки

| № п/п | Тип застройки | Площадь территории тыс.м2 | Площадь под застройку, тыс.м2 | Коэф-фициент плотности застройки | Общая площадь зданий тыс. м2 | Удельный вес в общем объеме нового строи-тельства за период, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Период 2010-2020 гг. |
| 1 | зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8. (Ж3) | 160,3 | 64,12 | 1,2 | 192,10 | 29,52 |
| 2 | зона малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 (Ж2) | 604,8 | 241,92 | 0,8 | 450,10 | 69,16 |
| 3 | – зона дачного строительства, формируемая на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта (Ж1) | 22,8 | 8,6 | 0,4 | 8,6 | 1,32 |
| Итого за период 2010-2020 г. г. | 142,8 | 21,9 |
| Итого за период 2021-2030 г. г. | 508,0 | 78,1 |
| Всего (нового строительства) | 650,8 | 100 |

## На 2020 год

## Объемы жилищного фонда составят 780,0 тыс. м2, в т.ч. нового – 142,8 тыс. м2.

## - предоставить жителям поселения, состоящим на очереди по улучшению жилищных условий и расселению из ветхого и аварийного фонда 19984 м2.

## На 2030 год

## Объемы жилищного фонда составят 1288,0 тыс. м2, в т.ч. нового – 650,8 тыс. м2.

## Мероприятия по размещению объектов капитального строительства социального, культурного и бытового обслуживания

## Учесть сведения о планируемых мероприятиях по объектам регионального значения

## Здравоохранение

На 2020 год

Увеличение существующих мощностей объектов не предусматривается. Обеспечение гарантированной медицинской помощи на прогнозную численность предусматривается за счет частичной модернизации системы обслуживания в существующих объектах здравоохранения.

На 2030 год

Увеличение в стационарах круглосуточной медицинской помощи на 20 койко-место за счет частичной реконструкции существующих объектов здравоохранения.

В стационарах дневного пребывания и амбулаторно-поликлинических учреждениях увеличение мощности не предусматривается

## 4.2. Образование

На 2020 год

- Строительство 1 объекта детского дошкольного учреждения, емкостью 280 мест, 2 отдельно стоящих детских дошкольных учреждения емкостью 140 мест каждый и встроено-пристроенный объект дошкольного образования на 75 мест на территории первоочередного строительства малоэтажной застройки в микрорайоне Петрушино поле.

На 2030 год

- Строительство 3-х детских дошкольных учреждений. Размещение объектов предусматривается  на территориях:

- среднеэтажной жилой застройки южнее  железной дороги в микрорайоне станции Ивановская, 1 детского дошкольного учреждения, емкостью 160 мест;

- среднеэтажной жилой застройки  в микрорайоне «Марина», западной части устья р. Тосна, 1 детского дошкольного учреждения, емкостью 140 мест;

- малоэтажной жилой застройки западнее шоссе Никольское, емкостью 105 мест.

Учреждения дошкольного образования целесообразно размещать в жилых микрорайонах города. Радиус доступности - 300 м при малоэтажной застройке, 500 м – при многоэтажной застройке.

- Строительство 1 школы, емкостью 1100 мест в зоне малоэтажной жилой застройки  в микрорайоне Петрушино поле. Радиус доступности - 500 м.

Планируемые мероприятия по объектам местного значения

## 4.3. Культура и искусство

Осуществить размещение объектов капитального строительства:

На 2020 год

- строительство клуба с помещениями досуга и любительской деятельности 1010 мест в восточной части микрорайона Петрушино поле;

- увеличение книжного фонда до 161 тысяч экземпляров.

На 2030 год

- строительство клуба с помещениями досуга и любительской деятельности 1644 мест в южной части г. Отрадное.

4.4. Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание

На 2020 год осуществить:

- размещение и строительство объектов учреждений общественного питания в существующей и новой застройке на 500 посадочных мест;

- размещение пунктов торговли в существующей и новой застройке на 624 м2 торговой площади;

- размещение учреждений бытового обслуживания на 200 рабочих мест;

- строительство гостиницы в западной части года на 156 мест.

На 2030 год осуществить:

- размещение и строительство объектов учреждений общественного питания в существующей и новой застройке на 360 посадочных мест;

- размещение пунктов торговли в существующей и новой застройке на 325 м2 торговой площади;

- строительство рынка в южной части города;

- размещение учреждений бытового обслуживания на 80 рабочих мест;

- строительство гостиницы в южной части года на 100 мест;

- строительство бани в микрорайоне Петрушино поле на 60 мест.

4.5. Создание условий для массового отдыха жителей поселения

На 2020 год организовать:

- создание парка в рекреационной зоне центральной части города Отрадное, площадью 8,8 га.

На 2030 год организовать:

- создание обустроенных мест для массового отдыха жителей поселения в рекреационной зоне, формируемой в юго-западной части города Отрадное, площадью 46,2 га.

## 4.6. Физическая культура и спорт, массовый отдых, туризм

Размещение объектов капитального строительства местного значения

На 2020 год осуществить:

- размещение спортивных залов в  общественно-деловой застройке  и рекреационных зонах с доведением общей площади пола до 1560 м2;

- плавательные бассейны, общей площадью зеркала воды не менее 650 м2 в южной и восточной частях города;

- формирование земельного участка  под строительство ледового комплекса в рекреационной зоне центральной части города;

- строительство новой детской спортивно-юношеской школы в юго-западной  части города взамен существующей в промышленной зоне;

- размещения помещений для боулинга в общественно-деловой зоне в западной части города;

- организацию территории для размещения  причала для речных судов.

На 2030 год осуществить:

- строительство спортивно-досугового комплекса на площади не менее 1,0 га, включающего помещения досуга (клубы), помещения спортивных залов общей площадью не менее 552 м2;

- строительство плоскостных спортивных сооружений (стадионы и спортивные площадки) в рекреационной зоне в центральной части города и в рекреационной на западе города, общей площадью 62,79 тыс. м2;

- размещение плавательного бассейна в центральной части города, площадь зеркала воды не менее 155 м2;

- организацию территории для размещения  аквапарка в общественно-деловой зоне в западной части города;

- организацию парка в юго-западной части города, на берегу реки Тосна, площадью 46,2 га.

## 4.7. Мероприятия по молодежной политике

Для размещения учреждений по работе с молодежью выделить территории в составе объектов капитального строительства местного значения в многопрофильных учреждениях культуры, физической культуры и спорта и в обособленных подразделениях.

На 2020 год:

- помещения для учреждений по работе с молодежью на 13 рабочих мест, площадью 325 м2.

На 2030 год:

- помещения для учреждений по работе с молодежью на 32 рабочих места, площадью 800 м2.

## 4.8. Мероприятия по социальной защите населения

Приведение в соответствие с действующими нормами обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социально-культурного, бытового и иного назначения  и по территории жилой застройки:

- разработать и утвердить программу по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;

- ежегодно предусматривать финансирование за счет различных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Требования действующего законодательства в части обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры, объектам рекреации, жилой застройки, социально-культурного, бытового и иного назначения, применять при формировании новых жилых зон, проектировании и строительстве общественных объектов.

## 4.9. Мероприятия по содержанию мест захоронения и предоставление ритуальных услуг населению

На 2020 год осуществить:

- закрытие существующего кладбища и несанкционированного участка кладбища на 0,8 га в микрорайоне Петрушино поле.

- сформировать земельный участок под размещение нового кладбища площадью 4,6 га

На 2030 год:

- сформировать земельный участок под размещение нового кладбища площадью 10,8 га.

## 4.10. Мероприятия по инженерной подготовке территории, оздоровлению и сохранению благоприятной экологической ситуации

- Осуществить формирование системы берегоукреплений 1,6 км вдоль рек Нева и Тосна, обеспечивающих предотвращение попадания поверхностных стоков в естественные водотоки.

- Подготовить и утвердить план мероприятий по защите территорий, подверженных подтоплению и затоплению в районе устья реки Тосна и мероприятий по защите сохраненных зданий и сооружений по ул. Береговая на территории г. Отрадное.

- Строительство очистных канализационных сооружений – 1 шт.

- Строительство общегородских очистных сооружений – 2 шт.

- Осуществить формирование единой системы зеленых насаждений, включающей озеленение рекреационных, жилых и общественно-деловых зон и озеленение, выполняющее специальные функции 387,3 га.

- Организовать централизованную систему сбора бытовых стоков с территорий существующей индивидуальной жилой застройки.

- Организовать централизованную систему сбора бытовых стоков с подключением к общей системе канализации на планируемых территориях индивидуальной жилой застройки.

- Инициировать разработку проектов санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

- Осуществить расселение с территорий, находящихся в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) и придание капитальной застройке нежилых функций, вывод объектов социальной инфраструктуры с территории СЗЗ.

- Провести полную сертификацию всех автозаправочных станций (АЗС).

- Разработать сводный том предельно допустимых выбросов (ПДВ) города на основании проектов ПДВ всех промышленных предприятий, имеющих выбросы в атмосферу.

- Строительство водоочистных сооружений (ВОС) (около 4 га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города.

- Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС).

- Строительство окружной дороги и вывод грузового автотранспорта за пределы населенного пункта.

- Строительство дождевой канализации с очистными сооружениями.

## Мероприятия по санитарной очистке территорий

- Устройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов в зонах нового жилищного строительства.

- Организация регулярной уборки улиц, дорог, проездов, скверов, парков.

- Организация снегоприемного пункта на городских канализационных очистных сооружениях.

- Проведение санитарных рубок, рубок ухода и ландшафтных рубок.

## Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Природного характера. Защита территории от затопления и подтопления.

На 2020 год:

- осуществить расчистку русла р. Тосна от загрязненных донных отложений на устьевом участке реки – от места впадения в р. Нева до Ленинградского шоссе – 5,4 га;

- строительство водосточной сети на территории города в существующей капитальной застройке;

- организация очистки поверхностного стока и оборудование первоочередных участков водосточной сети колодцами-отстойниками – 13 шт.;

- расчистка и благоустройство участков русел внутренних водотоков - мелких речек и ручьев в районах существующей и первоочередной застройки города.

На 2030 год:

- оборудовать все первоочередные участки водосточной сети колодцами-отстойниками – 18 шт.;

- осуществить благоустройство оврагов:

- уположение откосов,

- укрепление склонов посевом трав,

- посадкой кустарников, защита от размывов днищ тальвегов

в зоне существующей и первоочередной застройки на площади 69 га.

## Техногенного характера

На 2020 год

- Осуществить размещение пожарного депо на 4 основных пожарных автомобиля и 2 специальных пожарных автомобиля в квартале 02-02-01, площадь территории – 1,2 га.

- Вывод грузового автомобильного транспорта за пределы жилой застройки.

## Мероприятия по развитию систем инженерного обеспечения

## Водоснабжение

На 2020 год

1. Провести реконструкцию существующих водоочистных сооружений (собственно водозабор и насосная станция первого подъема):

- реконструкция насосного оборудования насосной станции первого подъема;

- очистка водозаборного сооружения;

2. Выполнить разработку проекта организации зон санитарной охраны (далее - ЗСО) водозабора и водоочистных сооружений, расположенных на одной площадке, с определением границ, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО, с правилами и режимом использования территории.

3. Организовать размещение площадки водоочистных сооружений ВОС (около 4 га) в проектируемой коммунальной зоне в юго-восточной части города.

4. Осуществить перекладку (замену) труб на аварийных участках сети  (около 20 км).

5. Строительство сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки (около 5,7 км).

На 2030 год

1. Осуществить строительство новых водоочистных сооружений производительностью 30 тыс. м3/сут.

2. Провести замену всех разводящих сетей, амортизационный износ которых составляет 70 % для сокращения сверхнормативных потерь воды при ее транспортировке.

3. Осуществить развитие сетей водопровода в новых кварталах жилой застройки ориентировочно 31,45 км.

## Водоотведение

На 2020 год

1. Организация централизованной системы дождевой канализации на территории г. Отрадное в застроенной части.

2 Разработка проекта санитарно-защитных зон на строительство новых канализационных   сооружений.

3. Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки, новых осваиваемых территорий – 11,5 км.

На 2030 год

1. Организация централизованной системы дождевой канализации на территории г. Отрадное на новых участках жилой и промышленной застройки.

2. Строительство канализационных сетей для обеспечения централизованной канализацией существующих территорий индивидуальной жилой застройки и новых территорий первоочередного освоения – 22,2 км.

3. Существующие сети канализации подлежат постепенной замене - 26,6 км.

## Электроснабжение

## Учесть интересы Ленинградской области по предоставлению территорий для планируемого строительства и реконструкции объектов регионального строительства

На 2020 год

1.Строительство подстанции ПС 110 кВ «Отрадное-Н» с трансформаторами 2∙10 МВА.

2. Реконструкция подстанции ПС 110/35/10 кВ № 207 «Отрадное» по замене трансформаторов мощностью 2∙16 МВА на трансформаторы мощностью 2∙25 МВА.

3. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от действующей ПС 110/35/10 № 482 «Поповка».

На 2030 год

1. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от действующей ПС 110/35/10 № 482 «Поповка» до   промышленной зоны в южной части поселения протяженностью 1,3 км.

2. Строительство ВЛ 110 кВ «Дубровская-3» («Д-3») на участке «отпайка на ПС № 199 Керамическая – отпайка на ПС № 495 Понтонная» путем строительства двухцепного захода протяженностью 0,7 км.

Мероприятия по электроснабжению поселения от районной энергосистемы

На 2020 год

1. Строительство понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в районах первоочередного жилищного строительства (микрорайон «Петрушино поле» и на юго-западной части города за железной дорогой).

На 2030 год

1. Строительство понизительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, обеспечивающих новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности в соответствии со «Схемой  электроснабжения».

2. Линии электропередач напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями выше 4 этажей должны выполняться кабельными в подземном исполнении.

## Теплоснабжение

На 2020 год

1. Перевод на централизованное отопление полностью существующую и первоочередную планируемую жилую застройку. Планируемый объем тепловой энергии  при этом составит 189340 Гкал, в т.ч. на отопление - 140600 Гкал; на горячее водоснабжение – 35700 Гкал, на вентиляцию – 13040 Гкал.

2. Выполнение работ по закольцовке тепловых сетей от котельной ОАО «Невский завод «Электрощит» с тепловыми сетями  котельной ООО «Промэнерго» в г. Отрадное.

На 2030 год

### 1. Расчетный объем расхода тепловой энергии - 345970 Гкал/ год, в т.ч.: на отопление - 255000 Гкал; на горячее водоснабжение - 64400 Гкал, на  вентиляцию - 26570 Гкал.

## Газоснабжение

1. Замена изношенных сетей газопровода.

2. Развитие сетей газоснабжения для обеспечения вновь осваиваемых территорий, реконструкция существующих ГРШП.

- Планируемый расход газа

На 2020 год

На нужды населения  - 24180 тыс. м3/год;

на промышленные нужды -27500 тыс. м3/год.

Общий расход – 51680 тыс. м3/год.

На 2030 год.

На нужды населения  - 29946 тыс. м3/год;

на промышленные нужды - 30454 тыс. м3/год.

Общий расход – 60400 тыс. м3/год.

## Связь и информатизация

1. Техническая реконструкция с целью создания современной технически и экономически эффективной сети распространения и трансляции государственных и коммерческих телерадиопрограмм, а также обеспечения высококачественным и доступным многопрограммным вещанием.

2. Создание сетей кабельного телевидения и единой коммуникационной сети с использованием волоконно-оптических кабелей.

## 8. Развитие транспортной инфраструктуры

Учесть размещение объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренные положениями о территориальном планировании в составе схемы территориального планирования Ленинградской области и схемы территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области:

- строительство автомобильной дороги Синявино – Колпино,

- транспортные развязки и путепровод, расположенные на ее трассе.

8.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения

На 2020 год

Автодороги общего пользования

8.1.1. Регионального значения

Выделение зоны под размещение объектов:

- автомобильных дорог Синявино – Колпино

8.1.2. Местного значения (муниципального района):

- строительство автомобильной дороги на продолжении Магистрали 1 на юг до обходной автомагистрали;

- строительство автомобильной дороги, являющейся продолжением Магистрали 6 в южном направлении до границ территории садоводства.

8.1.3. Местного значения (поселения)

Городская улично-дорожная сеть.

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:

- строительство Магистрали 1 в восточной части г. Отрадное от Ленинградского шоссе в южном направлении до обходной автодороги регионального значения.

Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения:

- строительство участка Магистрали 3 южнее железной дороги от магистрали 6 до Никольского шоссе;

- строительство Магистрали 5 в центральной части населенного пункта севернее железной дороги на продолжении Железнодорожной ул. в западном направлении до Никольского шоссе;

- строительство Магистрали 7 в северо-восточной части населенного пункта от магистрали 1 в восточном направлении до границ муниципального образования Павловское городское поселение;

- строительство Магистрали 8 в восточной части населенного пункта от Магистрали 1 в продолжение линии 7 в восточном направлении до Магистрали 9;

- строительство Магистрали 9 в восточной части г. Отрадное от северо-восточной границы в южном направлении до формируемого городского кладбища;

- реконструкция участка Лесного пер. от Ленинградского шоссе до железной дороги;

- реконструкция ул. Гагарина от Ленинградского шоссе до железной дороги.

Пешеходно-транспортные магистральные улицы районного значения:

- строительство Магистрали 11 от Железнодорожной ул. (западной ее части) на юг и на запад до ул. Гагарина;

- строительство  Магистрали 13 южнее железной дороги от Никольского шоссе в северо-восточном направлении до Магистрали 3;

- строительство Магистрали 15 от Магистрали 3, восточнее Никольского шоссе, в юго-восточном направлении до Магистрали 4;

- строительство Магистрали 16, от Лесного пер. в восточном направлении по северной стороне железной дороги до Магистрали 1;

- реконструкция ул. Кирпичная от Ленинградского шоссе на юг до Магистрали 3;

- реконструкция Магистрали 10, от Ленинградского шоссе до Железнодорожной ул.;

- реконструкция ул. Ленина от Магистрали 12 до Магистрали 5.

Улицы и дороги в жилой застройке

- строительство Улицы 1 в северо-западной части населенного пункта, от Ленинградского шоссе в створе ул. Танкистов на юг, запад и северо-запад до Ленинградского шоссе;

- строительство участка Улицы 3, от пересечения Никольского шоссе и Магистрали 13 в юго-восточном направлении до Магистрали 14;

- строительство участка Улицы 4, от Магистрали 13, южнее железной дороги в юго-западном направлении до Магистрали 15;

- строительство участка Улицы 8, в северо-восточной части, от Ленинградского шоссе в южном направлении до Магистрали 8.

Общая протяженность улично-дорожной сети города на 2020 год составит 87,22 км, в том числе: протяженность магистральных улиц 30,71 км, из них:

- магистральных улиц общегородского значения – 15,35 км;

- магистральных улиц районного значения – 15,36 км;

- протяженность  улиц и дорог местного значения – 56,51 км.

8.1.4. Искусственные транспортные сооружения

Выделение зоны под размещение объектов регионального значения:

- автотранспортные развязки на автомобильной дороге Синявино – Колпино.

Путепроводы:

- железнодорожная ветка Санкт-Петербург – Волховстрой с автомобильной дорогой Синявино – Колпино.

Транспортных мостов:

- через р. Нева, КАД-2 и на автомобильной дороге Синявино – Колпино через реки Тосна и Святка.

Местного значения (муниципального района)

Путепровод:

Строительство в продолжение Магистрали 1 на местной автомобильной дороге с железнодорожной веткой Санкт-Петербург – Волховстрой.

Строительство на пересечении железнодорожной ветки Санкт-Петербург – Волховстрой и Никольским шоссе.

Строительство на пересечении ул. Гагарина и железнодорожной ветки Волховстрой - Санкт-Петербург.

Местного значения (поселения)

Транспортные мосты:

- строительство через р. Святка на проезде 5 и Магистрали 3.

8.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры поселения на период с 2020 г. до 2030 г.

Автодороги общего пользования

8.2.1. Местного значения (муниципального района):

- строительство автомобильной дороги на продолжении Магистрали 3 в восточном направлении южнее железной дороги, до автомобильной дороги местного значения;

- строительство автомобильной дороги от Магистрали 6 до автомобильной дороги Синявино – Колпино;

- строительство автомобильной дороги от Никольского шоссе, южнее обходной автомобильной дороги в восточном и южном направлении по границе с Тосненским муниципальным районом;

- строительство автомобильной дороги от автомобильной дороги Синявино – Колпино на юг, к границам Тосненского муниципального района и к территории садоводства.

8.2.2. Местного значения (поселения)

Городская улично-дорожная сеть

Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:

- строительство Магистрали 2 в восточной части населенного пункта от Магистрали 1 на северо-восток до границ муниципального образования Павловское городское поселение.

Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения:

- строительство участка Магистрали 3, от Никольского шоссе, южнее железной дороги, в западном и южном направлении до южной границы населенного пункта;

- строительство участка Магистрали 3 в центральной части поселения южнее железной дороги от Магистрали 6 на запад до границы населенного пункта;

-  строительство Магистрали 4, от Магистрали в западной части населенного пункта, от Магистрали 3 в юго-восточном и восточном направлении до Магистрали 6.

Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения

- строительство Магистрали 13, от Никольского шоссе на запад и юго-запад до Магистрали 4.

Улицы и дороги в жилой застройке

- строительство Улицы 2 в западной части населенного пункта от Магистрали 3 до ул. Кирпичная;

- строительство участка Улицы 3, от пересечения Никольского шоссе и Магистрали 3 до Магистрали 4;

- строительство участка Улицы 4, от Магистрали 14 в юго-восточном направлении до Улицы 5;

- строительство Улицы 5 от Магистрали 4, западнее р. Святка, в южном направлении;

- реконструкция ул. Заводская, от ул. Новая в юго-восточном направлении до улицы 7.

Искусственные транспортные сооружения

Местного значения (поселения)

Транспортный мост:

- на Магистрали 4 через р. Святка.

8.3. Общая протяженность улично-дорожной сети города на 2030 год составит 100,57 км, в том числе:

- протяженность магистральных улиц 39,81 км, из них:

- магистральных улиц общегородского значения – 24,45 км;

- магистральных улиц районного значения – 15,36 км;

- протяженность  улиц и дорог местного значения – 60,76 км.

## Таблица 5

9. Изменение баланса площади территории Отрадненского городского поселения по категориям земель

| Категории земель | Площадь (га), существующее положение | Площадь (га), планируемое положение | Уменьшение (-), га | Увеличение (+), га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 104,5 | 104,5 | - | - |
| Земли населенных пунктов | 1560,3 | 1594,6 | - | + 34,3 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного специального назначения | 189,6 | 155,3 | - 34,3 |  |
| Земли лесного фонда | 5725,3 | 5725,3 | - | - |
| Земли водного фонда | 191,8 | 191,8 | - | - |
| Итого: | 7771,5 | 7771,5 | 34,3 | 34,3 |

10. Существующие и планируемые к размещению объекты, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду

Существующие и планируемые к размещению объекты, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду, с учетом мероприятий по уменьшению их воздействия представлены в таблице 6.

Таблица 6

Сводная таблица существующих и планируемых объектов, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду с учетом мероприятий по уменьшению их воздействия

| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ТД ООО «Ленинградский мачтопропиточный завод» | 187330, г. Отрадное, Ленинградское шоссе,-2 | 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | нет | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 2 | ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | 3-х этажные дома по ул. Центральная, 75 м | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 3 | ООО «Ас» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | нет | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 4 | ЗАО «Пелла-Фиорд» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | 3-х этажный дом по ул. Центральная | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 5 | ЗАО «Интра-Пелла» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | 4 класс, 100 м. | нет | 100 м, по СанПиН | Многоэтажная жилая застройка | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 6 | ЗАО «Полином» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | нет | Не планируются | 100 м |
| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | ЗАО «Гессер» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | П.7.1.2, 3 класс, 300 м | СЭЗ №47.01.02.000.Т.001488.11.08 от 28.11.08 Управление Федеральной службы по Ленинградской области 100м | 100 м установленные | нет | Не планируются | 100 м |
| 8 | ООО «НЭМО» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | нет | Не планируются | 100 м |
| 9 | ОАО «Пелла-Маш» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Жилые дома по ул..Центальная | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 10 | ОАО «Невский завод «Электрощит» | 187320, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1 | П.7.1.2, 4 класс, 100 м | СЭЗ №470102,000,Т,000672,08,07 от 07.08.07 | Расчетная СЗЗ: в южном направлении - 25 м (у д.1 по ул. Заводской - 15 м), в юго-восточном направлении - 22 м (у д.7 по ул. Заводской -11 м); в восточном направлении - 25 м; в северо-восточном направлении - 20 м (в проекции между 5 и 6 линиями-10 м), в северном направлении -25 м; в западном направлении - 25 м | Жилые дома по Лесному переулку | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 11 | ЗАО НПП «Фильтрованные материалы» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | П.7.1.1, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Многоэтажный жилой дом ул. Лесная | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 12 | ОАО «Турбопласт-Отрадное» | 187320, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, д. 1 | П.7.1.1, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Детская спортивная школа | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 13 | ООО НПФ «ВАПА» | 187320, г. Отрадное, 17-я линия, д. 1 | П.7.1.1, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Жилая застройка по ул. 17-я и 18-я линии | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 14 | ФГУП ЦНИИ «Прометей» | 187320, г. Отрадное, ул. Железнодорожная-2 | П.7.1.2, 4 класс, 100 м | СЭЗ №78.22.58.000.Т.000013.04.11 от 11.04.2011 | 6 м в южном направлении и 100 м в северном. Установленные | нет | Не планируются | Без изменений |
| 15 | ООО «Трикотажница» | 187332, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 2 | П.7.1.6, 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | нет | Не планируются | Без изменений |
| 16 | ЗАО «Верфь малого судостроения «ЛИТЕК» | 187330, г. Отрадное, ул.Железнодорожная, 13, фактический - г. .Отрадное, Никольское шоссе, д. 2 | П.7.1.2, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Многоэтажный жилой дом на Никольском шоссе | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 17 | ЗАО «Вельбот» | 187330, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 13, фактический, г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 2 | П.7.1.2, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Многоэтажный жилой дом на Никольском шоссе | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 18 | ИП Матвеев | 187330, г. Отрадное, ул. Советская, д.23,кв.11, фактический - г. Отрадное, ул. Победы, д. 33 | П.7.1.5, 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | нет | Не планируются | Без изменений |
| 19 | ИП Альтман | 187330, г. Отрадное, ул. Щурова, д.10, кв.4, фактический - г. Отрадное, ул. Победы, д. 33 | П.7.1.5, 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | нет | Не планируются | Без изменений |
| 20 | ЧП Луковская | 187330, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 15, кв.79, фактический - г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1а | П.7.1.5, 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | Находится в производственных мастерских ГОУ СПО ЛО «Колледж водного транспорта» | Не планируются | Без изменений |
| 21 | ООО «Невская линия» | 187320, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1а | П.7.1.12, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | нет | Не планируются | Без изменений |
| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
|  |  |  |  |  |  | жилые дома и др. объекты с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | ЧП Степанов | 187332, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 16, кв.42, фактичесикй - г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1а | П.7.1.12, 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | Индивидуальный жилой сектор по 1 линии г. Отрадное | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 22 | АЗС ООО «Нева-Ойл» | 187320, г. Отрадное, ул. Щурова, д.3 | П.7.1.12, 4 класс, 100 м | СЭЗ №47.01.02.000.Т.000104.03.09 от 03.03.2009 | 100 м, расчетные | нет | Не планируются | Без изменений |
| 23 | АЗС | 187320, г. Отрадное, ул. Танкистов, 20 | П.7.1.12, 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | нет | Не планируются | Без изменений |
| 24 | ООО «Арис» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | П.7.1.2, 3 класс, 300 м | СЭЗ №47.01.02.000.Т.001488.11.08 от 28.11.08, 100м | 100 м, расчетные | нет | Не планируются | Без изменений |
| 25 | ООО «Промэнерго» | 187330, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4 | П.7.1.10 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | нет | Не планируются | Без изменений |
| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | ЗАО КО «Любимый край» | 187330, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 1 | П.7.1.8, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Индивидуальный жилой дом, ул. Железнодорожная | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 27 | ООО «Петропродукт-Отрадное» | 187330, г. Отрадное, ул. Железнодорожная, 1 | П.7.1.8, 4 класс, 100 м | нет | 100 м, по СанПиН | Индивидуальный жилой дом, ул. Железнодорожная | Модернизация предприятия | Границы СЗЗ в пределах границ промышленной зоны. |
| 28 | ООО "Пищевик" | г. Отрадное, ул. Гагарина, 8 | П.7.1.8, 5 класс, 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | Многоэтажная жилая застройка, ул. Гагарина | Перепрофилирование предприятия | нет |
| 34 | Канализационные очистные сооружения | г. Отрадное 5 тыс. м3./сут сточных вод | П.7.1.13 таблица 7.1.2, 300 м | нет | 300 м, по СанПиН | Индивидуальные жилые дома ул. Победы | Вынос жилой застройки и сокращение СЗЗ за счет модернизации | 100 м |
| 35 | Котельная | г. Отрадное, ул. Зарубина 19а | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м. (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 36 | Котельная | г. Отрадное, м/к №1 ул. Железнодорожная, 13а | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м. (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 37 | Котельная | г. Отрадное, м/к №2 ул. Железнодорожная, 13а | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м. (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38 | Котельная | г. Отрадное, м/к №3 ул.Гагарина 16а | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 39 | Котельная | г. Отрадное, м/к №4 ул. Щурова 10б | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 40 | Котельная | г. Отрадное, м/к №4 ул. Щурова 10б | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 42 | Котельная | г. Отрадное, ул. Строителей, 9 | П.7.1.10 | нет | От 18 до 46 м (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 43 | Котельная | г. Отрадное, 16-линия, 23-а (предприятие «Аэрогеодезия») | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м. (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 44 | Котельная | г. Отрадное, 1-й Советский пр.,18а | П.7.1.10 | нет | От 18 м до 46 м (по расчету) | нет | Не планируются | Без изменений |
| 45 | Кладбище (закрытое) | г. Отрадное, Кирпичная ул. | 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | Три индивидуальных жилых дома по Заозерной ул. | Вынос жилой застройки | Без изменений |
| 46 | Кладбище (закрытое) | г. Отрадное, ул. 9-я линия | 50 м | нет | 50 м, по СанПиН | Десять индивидуальных жилых дома по Заозерной ул. | Вынос жилой застройки | Без изменений |
| № п/п | Наименование предприятия, тип | Адрес (юридический и фактический) | Пункт, класс и нормативный размер СЗЗ в соответствии с СанПиН | Наличие СЭЗ на проект СЗЗ (№, дата, расчетная или установленная) | Размеры СЗЗ по проекту (расчетные или установленные) | Характеристика СЗЗ | Планируемые мероприятия и параметры СЗЗ |
|  |  |  |  |  |  | Кол-во жилых домов и др. объектов с нормируемыми показателями качества среды обитания в границах СЗЗ | Мероприятия | Размер СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 47 | Кладбище (планируемое) |  | 3 класс, 300 м | нет | 300 м, по СанПиН | нет |  | 300 м |
| 48 | Железная дорога |  | 100 м | нет | 100 м | 5 домов средней этажности | Шумозащитные экраны | 100 м |
| 49 | Обходная автодорога |  | 100 м | нет | 100 м | нет |  |  |
| 50 | Пожарное депо (существующее, на 4 автомобиля) | г. Отрадное, Заводская ул., 14 | 50 м | Нет | 50 м | нет | нет | Без изменений |
| 51 | Пожарное депо на 2 основных автомобиля | г. Отрадное, Никольское шоссе | 50 м | нет | 50 м | нет | нет | Без изменений |

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемые |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь в границах поселения | га | 7771,50 | 7771,50 | 7771,50 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Площадь населенного пункта: г. Отрадное | га | 1560,3 | 1594,6 | 1594,6 |
|  |  | % | 20,1 | 20,5 | 20,5 |
| 1.3 | Площади земель различных категорий: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 104,5 | 104,5 | 104,5 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.3.2 | Земли населенных пунктов | га | 1560,3 | 1594,6 | 1594,6 |
|  |  | % | 20,1 | 20,5 | 20,5 |
| 1.3.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности, земли иного специального назначения | га | 189,6 | 155,3 | 155,3 |
|  |  | % | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| 1.3.4 | Земли лесного фонда | га | 5725,3 | 5725,3 | 5725,3 |
|  |  | % | 73,7 | 73,7 | 73,7 |
| 1.3.5 | Земли водного фонда | га | 191,8 | 191,8 | 191,8 |
|  |  | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| II | Функциональные зоны: |  |  |  |  |
| 1 | жилые зоны | га |  | 787,9 | 787,9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения |  | 10,2 | 10,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | дачного строительства, формируемые на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта |  |  | 22,8 | 22,8 |
|  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8 | га |  | 160,3 | 160,3 |
|  |  | % |  | 2,1 | 2,1 |
| 1.3 | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | га |  | 604,8 | 604,8 |
|  |  | % |  | 7,8 | 7,8 |
| 2 | общественно-делового назначения | га |  | 134,7 | 134,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения |  | 1,7 | 1,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | многофункциональной общественно-деловой застройки | га |  | 122,2 | 122,2 |
|  |  | % |  | 1,6 | 1,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 2.2.1 | город Отрадное | га |  | 117,1 | 117,1 |
|  |  | % |  | 1,5 | 1,5 |
|  | зона застройки объектами социально-культурного назначения | га |  | 17,6 | 17,6 |
|  |  | % |  | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | город Отрадное | га |  | 17,6 | 17,6 |
|  |  | % |  | 0,2 | 0,2 |
| 3 | производственного назначения | га |  | 304,7 | 304,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения |  | 3,9 | 3,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 3.1 | зона объектов производственного (V класса,СЗЗ которых включена в границы функциональной зоны), общественно- делового назначения, транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры | га |  | 97,3 | 97,3 |
|  |  | % |  | 1.3 | 1.3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 3.1.1 | город Отрадное | га |  | 97,3 | 97,3 |
|  |  | % |  | 1.3 | 1.3 |
| 3.2 | зона объектов производственного (IV-V классов), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры | га |  | 91,6 | 91,6 |
|  |  | % |  | 1,2 | 1,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 3.2.1 | город Отрадное | га |  | 91,6 | 91,6 |
|  |  | % |  | 1,2 | 1,2 |
| 3.3 | зона объектов производственного (III - IV классов), транспортно-логистического, складского назначения, инженерной инфраструктуры | га |  | 115,8 | 115,8 |
|  |  | % |  | 1,5 | 1,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 3.3.1 | город Отрадное | га |  | 19,9 | 19,9 |
|  |  | % |  | 0,3 | 0,3 |
| 3.3.2 | Вне границ населенных пунктов | га |  | 95,9 | 95,9 |
|  |  | % |  | 1,2 | 1,2 |
| 4. | Сельскохозяйственного использования | га |  | 104,4 | 104,4 |
|  |  | % от общей площади земель поселения |  | 1,3 | 1,3 |
| 4.1 | зона ведения сельского хозяйства и размещения объектов сельскохозяйственного производства | га |  | 5,1 | 5,1 |
|  |  | % |  | 0,06 | 0,06 |
| 4.2 | зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | га |  | 99,3 | 99,3 |
|  |  | % |  | 1,3 | 1,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Вне границ населенных пунктов | га |  | 99,3 | 99,3 |
|  |  | % |  | 1,3 | 1,3 |
| 5 | зоны транспортной и инженерной инфраструктуры | га |  | 287,9 | 287,9 |
|  |  | % от общей площади земель поселения |  | 3,7 | 3,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.1 | зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов | га |  | 41,3 | 41,3 |
|  |  | % |  | 0,6 | 0,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.1.1 | город Отрадное |  |  | 36,9 | 36,9 |
|  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 5.1.2 | Вне границ населенных пунктов |  |  | 4,4 | 4,4 |
|  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 5.2 | зона основных объектов улично-дорожной сети | га |  | 167,6 | 167,6 |
|  |  | % |  | 2,2 | 2,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.2.1 | город Отрадное | га |  | 167,6 | 167,6 |
|  |  | % |  | 2,2 | 2,2 |
| 5.3 | зона внешних магистральных автомобильных дорог регионального, федерального и местного значения | га |  | 5,0 | 5,0 |
|  |  | % |  | 0,06 | 0,06 |
| 5.4 | зона размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта | га |  | 74,0 | 74,0 |
|  |  | % |  | 0,9 | 0,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 5.4.1 | город Отрадное | га |  | 18,0 | 18,0 |
|  |  | % |  | 0,2 | 0,2 |
| 5.4.2 | Вне границ населенных пунктов | га |  | 56,0 | 56,0 |
|  |  | % |  | 0,7 | 0,7 |
| 6. | рекреационные зоны | га |  | 5829,3 | 5829,3 |
|  |  | % от общей площади земель поселения |  | 75,0 | 75,0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 6.1 | зона зеленых насаждений общего пользования | га |  | 56,9 | 56,9 |
|  |  | % |  | 0,7 | 0,7 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 6.1.1 | город Отрадное | га |  | 56,9 | 56,9 |
|  |  | % |  | 0,7 | 0,7 |
| 6.2 | зона спортивных сооружений | га |  | 14,4 | 14,4 |
|  |  | % |  | 0,2 | 0,2 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 6.2.1 | город Отрадное | га |  | 14,4 | 14,4 |
|  |  | % |  | 0,2 | 0,2 |
| 6.3 | зона размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, физической культуры и спорта | га |  | 115,3 | 115,3 |
|  |  | % |  | 1,5 | 1,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 6.3.1 | город Отрадное | га |  | 73,1 | 73,1 |
|  |  | % |  | 0,9 | 0,9 |
| 6.3.2 | Вне границ населенных пунктов | га |  | 42,2 | 42,2 |
|  |  | % |  | 0,5 | 0,5 |
| 6.4 | лесохозяйственной деятельности |  |  | 5642,7 | 5642,7 |
|  |  |  |  | 72,6 | 72,6 |
| 7 | зона специального назначения | га |  | 98,4 | 98,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения | 0,07 | 1,3 | 1,3 |
| 7.1 | зона кладбищ | га |  | 20,6 | 20,6 |
|  |  | % |  | 0,3 | 0,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 7.1.1 | город Отрадное |  |  | 4,5 | 4,5 |
|  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 7.1.2 | Вне границ населенных пунктов |  |  | 5,3 | 16,1 |
|  |  |  |  | 0,07 | 0,2 |
| 7.2 | зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции | га |  | 86,9 | 86,9 |
|  |  | % |  | 1,1 | 1,1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 7.2.1 | город Отрадное |  |  | 70,2 | 70,2 |
|  |  |  |  | 0,9 | 0,9 |
| 7.2.2 | Вне границ населенных пунктов |  |  | 16,7 | 16,7 |
|  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 8. | Водных объектов | га |  | 212,7 | 212,7 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселения |  | 2,7 | 2,7 |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 23908 | 26000 | 32200 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100,00 | 108,75 | 134,68 |
| 3.2 | Плотность населения | чел./ га | 307 | 334 | 410 |
| 3.3 | Возрастная структура населения |  | . |  |  |
| 3.3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс. чел | 3,45 | 5,20 | 7,40 |
|  |  | % | 14,43 | 21,75 | 23,0 |
| 3.3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс. чел | 13,90 | 15,60 | 18,10 |
|  |  | % | 58,14 | 65,25 | 56,2 |
| 3.3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс. чел | 6,56 | 5,20 | 6,70 |
|  |  | % | 27,44 | 21,75 | 20,8 |
| 3.4 | Численность лиц, занятых в экономике – всего | тыс. чел | 7,10 | 12,70 | 19,30 |
|  |  | % | 29,70 | 53,12 | 80,73 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения S общая | м2/чел | 26,6 | 30,00 | 40,00 |
| 4.2 | Общий объем жилищного фонда в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: | S общая тыс. м2 | 637.2 | 780,00 | 1288,00 |
|  |  | % | 100,00 | 122,4 | 202,1 |
| 4.2.1 | дачного строительства, формируемые на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта | S общая тыс. м2 | 182,7- | 191,3 | 191,3 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 24,5 | 14,9 |
| 4.2.2 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8 | Sобщая тыс. м2 | 384,8 | 496,3 | 576,9 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 60,4 | 63,6 | 44,8 |
| 4.2.3 | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | S общая тыс. м2 | 69,7 | 92,4 | 519,8 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 10,9 | 11,9 | 40,3 |
| 4.3 | Общий объем нового жилищного строительства | S общая тыс. м2 | – | 142,8 | 650,8 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки | % |  | 100,00 | 100,00 |
| 4.3.1 | Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 8 | S общая тыс. м2 | – | 111,5 | 192,10 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | – | 78 | 29,5 |
| 4.3.2 | малоэтажной жилой застройки с количеством этажей не более 3 | S общая тыс. м2 | – | 22,7 | 450,10 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | – | 15,9 | 69,2 |
| 4.3.3 | дачного строительства, формируемые на основе существующей дачной застройки в границах населенного пункта | Sобщая тыс. м2 | – | 8,6 | 8,6 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 6,1 | 1,3 |
| 4.3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | S общая тыс. м2 | – | 44,6 | 83,6 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства | – | 23,8 | 5,3 |
| 4.3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | S общая тыс. м2 | – | 592,6 | 553,6 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | – | 93,0 | 86,9 |
| 4.4.7 | Обеспеченность городского жилого фонда | % от жилого фонда |  |  |  |
| 4.4.8 | водопроводом | % | 97,40 | 100,00 | 100,00 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемые |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 4.4.9 | канализацией | % | 97,40 | 100,00 | 100,00 |
| 4.4.10 | электроплитами | % | 3,20 | 7,00 | 5,00 |
| 4.4.11 | газоснабжением | % | 92,60 | 93,00 | 95,00 |
| 4.4.12 | теплом | % | 98,60 | 98,00 | 100,00 |
| 4.4.13 | горячей водой | % | 89,00 | 90,00 | 95,00 |
| 4.4.14 | лифтом | % | 23,70 | 36,00 | 41,00 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО и КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские образовательные учреждения | мест/объект | 740/5 | 840/6, в т.ч. новых 140/1 | 1105/9, в т.ч. новых 405/3 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест/объект | 1602/3 | 1602/3 | 2362/4, в т.ч. новых 760/1 |
| 5.3 | Больницы | тыс. коек | 0,115 | 0,115 | 0,135 |
| 5.4 | Поликлиники | тыс. пос. /смену | 0,3 | 0, 3 | 0,3 |
| 5.5 | Спортивные залы | тыс. м2 площади пола | н.д. | 1,56 | 2,112 |
| 5.6 | Бассейны | тыс. м2 зеркала воды | н.д. | 0,65 | 0,805 |
| 5.7 | Спортивные школы | тыс. мест/объект | н.д./1 | 0,39/1 | 0,528/1 |
| 5.8 | Учреждения по работе с молодежью | рабочих мест/м2 | - | 13/325 | 32/800 |
| 5.9 | Предприятия торговли | тыс. м2 торговой площади | 9,691 | 9,691 | 9,856 |
| 5.10 | Рыночные комплексы | тыс. м2 торговой площади | н.д. | 0,624 | 0,884 |
| 5.11 | Общественное питание | тыс. посадочных мест | 0,54 | 1,04 | 1,408 |
| 5.12 | Бытовое обслуживание | тыс. рабочих мест | 0,033 | 0,234 | 0,316 |
| 5.13 | Гостиницы | тыс. мест | нет данных | 0,156 | 0,250 |
| 5.14 | Аптеки | тыс. м2 | 0,285 | 0,78 | 1,056 |
| 5.15 | Бани | тыс. м2 | - | - | 0,16 |
| 5.16 | Пожарное депо | ед. машин | 3 | 6 | 6 |
| 5.17 | Помещения досуга | тыс. мест | 0,81 | 1,82 | 2,454 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1. | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | км | 68,7 | 87,22 | 100,57 |
|  | - магистральных улиц и дорог | км | 20,36 | 30,71 | 39,81 |
|  | - улиц и дорог местного значения | км | 48,34 | 56,51 | 60,76 |
| 6.2. | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 11,16 | 11,5 | 12,89 |
|  | в пределах границ населенного пункта |  |  |  |  |
|  | в т.ч. плотность магистральной сети | км/км2 | 1,3 | 1,88 | 3,02 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемые |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 6.3 | Транспортные развязки в разных уровнях | единиц | - | - | 4 |
| 6.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | тыс. | нет данных | 0,42 | 0,46 |
|  |  | машин на 1000 чел |  |  |  |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | – всего | тыс. м3/сут | 6,10 | 9,75 | 11,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 5,00 | 7,6 | 4,3 |
|  | – на производственные нужды | тыс. м3/сут | 0,5 | 1,13 | 1,5 |
|  | - на полив и неучтенные расходы | тыс. м3/сут | 0,6 | 1,02 | 1,3 |
| 7.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 28,80 | 30,00 | 30,00 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. м3/сут | – | – | – |
| 7.1.3 | Среднесуточное водопотребление | л/сут на чел. | 166,00 | 190,00 | 200,00 |
|  | на 1 человека |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Протяженность сетей | км | 40,60 | 46,30 | 77,75 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут | 4,60 | 6,89 | 10,95 |
| 7.2.2 | Производительность очистных сооружений биологической очистки | тыс. м3/сут | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| 7.2.3 | Протяженность сетей | км | 26,60 | 31,30 | 53,50 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | – всего | млн. кВт·ч/г | 50,1 | 56,9 | 70,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | – на производственные нужды | млн. кВт·ч/г | - | - | - |
|  | – на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/г | 50,1 | 56,9 | 70,3 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление тепла | Гкал/г | 140878,76 | 189340,00 | 345970,00 |
|  | – всего |  |  |  |  |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Потребление газа | тыс. м3/г | 40289,00 | 51680,00 | 60400,00 |
|  | – всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | – на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/г | 22140,00 | 24180,00 | 29946,00 |
|  | – на производственные нужды |  | 18149,00 | 27500,00 | 30454,00 |
| 7.5.2 | Протяженность сетей | км |  | 86,98 | 86,98 |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Планируемые |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2030 г. |
| 7.6 | 1.1. Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Очистные сооружения общегородские | объект | 1 | 1 | 2 |
| 7.6.2 | Очистные сооружения канализационные | объект | 1 | 1 | 1 |
| 7.6.3 | Насосная станция | объект | 5 | 7 | 10 |
| 7.6.4 | берегоукрепление | км | – | 1,6 | 1,6 |
| 7.6.5 | - двухъярусная откосная набережная | км | – | 1 | 1 |
| 7.6.6 | - полуоткосная набережная | км | – | 0,2 | 0,2 |
| 7.6.7 | - откосное берегоукрепление | км | – | 0,4 | 0,4 |
| 7.6.8 | Благоустройство берегов | км | – | 12,1 | 1,6 |
| 7.6.9 | Засыпка отвершков оврагов | га / тыс. м3 | - | 4,0 / 80,0 | 5,0 / 110,0 |